## Slide 1: Formation FPGA Safran Projet de formation
Présenté par:
Houssein MARIAM
Thomas ANGENAULT
05/07/2023
Intitulé : Interface vidéo VGA et création d'un filtre FIR sur le flux vidéo

## Slide 2: Sommaire
Introduction :
  Objectif du projet
  Environnement de développement
  Norme VGA
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
  Etape intermédiaire
  Mesure à l’oscilloscope
  Architecture matérielle
Implémentation Finale du Système
  Architecture à fenêtre glissante pour convolution 2D
  Résultat de simulation
  Mesure à l’oscilloscope
Démo
Conclusion

## Slide 3: Introduction Objectif du projet
Générateur de pattern vidéo
Filtre gaussien
Contrôleur VGA
FPGA
Cable VGA mâle/mâle
Connecteur Pmod VGA
FPGA Cora Z7

## Slide 4
LTspice
Introduction
Environnement de développement
Notes: Peut etre enlever les textes?

## Slide 5: Introduction Norme VGA

## Slide 6: Introduction Norme VGA
Paramètre |  | VS |  | HS | 
Symbole | Description | Durée | Lignes | Durée | Colonnes
TS | Synch pulse | 16,7ms | 521 | 32us | 800
TDisp | Display time | 15,36ms | 480 | 25,6 us | 640
TSP | Sync Pulse | 64us | 2 | 3,84 us | 96
TFP | Front Porch | 320us | 10 | 640 ns | 16
TBP | Back Porch | 928us | 29 | 1,92 us | 48

## Slide 7: Etape intermédiaire
Générateur de pattern vidéo
Contrôleur VGA
FPGA
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Etape intermédiaire
Générateur de pattern vidéo
Filtre gaussien
Contrôleur VGA
FPGA
Etape Finale

## Slide 8: Synoptique du système en étape intermédiaire
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Etape intermédiaire

## Slide 9: Architecture du système en étape intermédiaire
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Etape intermédiaire
CLK = 125MHz
Pxl_CLK = 25MHz

## Slide 10
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Etape intermédiaire
Paramètre |  | Synchro horizontale |  |  | 
Symbole | Description | Durée | Colonnes |  | 
TS | Synch pulse | 32µs | 800 | 0 à 799 | OK
TDisp | Display time | 25.31µs | 640 | 0 à 639 | OK
TPW | Pulse Width | 3.81µs | 96 | 656 à 751 | OK
TFP | Front Porch | 635ns | 16 | 640 à 655 | OK
TBP | Back Porch | 1.90µs | 48 | 752 à 799 | OK
Vérification de timing et du nombre des pixels de Hsync
Validation de l’architecture par un test bench

## Slide 11: Validation de l’architecture par un test bench
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Etape intermédiaire
Paramètre |  | Synchro verticale |  |  | 
Symbole | Description | Durée | Lignes |  | 
TS | Synch pulse | 16,7ms | 521 | 0 à 520 | OK
TDisp | Display time | 15.36ms | 480 | 0 à 479 | OK
TPW | Pulse Width | 63.96µs | 2 | 489 à 490 | OK
TFP | Front Porch | 288.04µs | 9 | 480 à 489 | OK
TBP | Back Porch | 928µs | 29 | 491 à 520 | OK
Vérification de timing et du nombre des pixels de Vsync

## Slide 12
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Mesure à l’oscilloscope
Mesure de Hsync

## Slide 13
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Mesure à l’oscilloscope
Mesure de Vsync

## Slide 14
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Mesure à l’oscilloscope
Mesure de VGA Red du Générateur de pattern vidéo

## Slide 15
Connexion du composant Pmod VGA à la carte FPGA
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Architecture matérielle

## Slide 16: Connexion du VGA à l’oscilloscope
Cable VGA mâle/mâle
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Architecture matérielle

## Slide 17
Générateur de pattern vidéo
Filtre gaussien
Contrôleur VGA
FPGA
Implémentation Finale du Système

## Slide 18
Implémentation Finale du Système
Architecture à Fenêtre Glissante pour Convolution 2D

## Slide 19: Motif généré par le générateur de Pattern vidéo
Implémentation Finale du Système
Architecture à Fenêtre Glissante pour Convolution 2D
Evolution de la fenêtre de convolution

## Slide 20: Exemple d’un calcul de convolution 2D
3. La fenêtre de convolution est positionnée entre un carreau entièrement blanc et un carreau entièrement noir.
D1=D2=D3=D4=D5=D6 = 15 et D7=D8 = D9 =0
=> Output_data =
Implémentation Finale du Système
Architecture à Fenêtre Glissante pour Convolution 2D

## Slide 21
vpos | 359 |  |  |  | 360 |  |  |  | 361 |  |  |  | 362 |  |  | 
hpos | 80 | 240 | 400 | 560 | 80 | 240 | 400 | 560 | 80 | 240 | 400 | 560 | 80 | 240 | 400 | 560
input_data | 1111 | 0000 | 1111 | 0000 | 0000 | 1111 | 0000 | 1111 | 0000 | 1111 | 0000 | 1111 | 0000 | 1111 | 0000 | 1111
output_data | 1111 | 0000 | 1111 | 0000 | 1011 | 0011 | 1011 | 0011 | 0011 | 1011 | 0011 | 1011 | 0000 | 1111 | 0000 | 1111
Implémentation Finale du Système
Architecture à Fenêtre Glissante pour Convolution 2D
Vpos = 359
Vpos = 360
Vpos = 361
Vpos = 362

## Slide 22
    Vpos = 359
    Vpos = 360
    Vpos = 361
    Vpos = 362
Implémentation Finale du Système
Résultat de simulation

## Slide 23: Simulation sur LTspice du convertisseur N/A
Implémentation Finale du Système
Résultat de simulation
Valeurs analogiques

## Slide 24: Simulation sur LTspice du convertisseur N/A
Implémentation Finale du Système
Résultat de simulation
vpos | 359 |  |  |  | 360 |  |  |  | 361 |  |  |  | 362 |  |  | 
Hpos | 80 | 240 | 400 | 560 | 80 | 240 | 400 | 560 | 80 | 240 | 400 | 560 | 80 | 240 | 400 | 560
output_data | 1111 | 0000 | 1111 | 0000 | 1011 | 0011 | 1011 | 0011 | 0011 | 1011 | 0011 | 1011 | 0000 | 1111 | 0000 | 1111
tension analogique(V) théorique | 3,1 | 0 | 3,1 | 0 | 2,27 | 0,62 | 2,27 | 0,62 | 0,62 | 2,27 | 0,62 | 2,27 | 0 | 3,1 | 0 | 3,1

## Slide 25
Implémentation Finale du Système
Mesure à l’oscilloscope

## Slide 26
Implémentation Finale du Système
Mesure à l’oscilloscope
Tension analogique mesurée avant convolution
Tension analogique mesurée après convolution
Décalage de fenêtre de convolution vers le bas

## Slide 27
Implémentation Finale du Système
Effet de convolution

## Slide 28
Implémentation Finale du Système
Architecture finale du système
Montage pour activer ou désactiver le filtre

## Slide 29: Démo

## Slide 30: Conclusion
Etude approfondie de la norme VGA
Validation du pilotage de l’écran via des simulations et mesures
Comparaison des données théoriques et mesurées pour la conversion numérique-analogique
Affichage sur écran via le connecteur Pmod VGA
Validation finale du système via des simulations et des mesures (via un test bench et à l’oscilloscope)
Application du filtre de Gauss sur une image

## Slide 31: Remerciements!

## Slide 32: Sources
https://f-leb.developpez.com/tutoriels/fpga/controleur-vga/
https://www.geii.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=158:realisation-d-une-carte-video&catid=96&Itemid=662
https://digilent.com/reference/programmable-logic/cora-z7/start
https://digilent.com/shop/pmod-vga-video-graphics-array/
(https://www.researchgate.net/publication/221594063_Image_Convolution_on_FPGAs_The_Implementation_of_a_Multi-FPGA_FIFO_Structure)

## Slide 33: Pistes d’améliorations, limitations
??

## Slide 34: Notre équipe Projet :
Houssein MARIAM
Diplôme de doctorat en Electronique, Optronique et Systèmes
Un an et demi d'expérience en développement et test de cartes électroniques
4 ans d'expérience en conception de circuits Hyperfréquences
Thomas ANGENAULT

## Slide 35
IP de traitement d’image et affichage VGA sur Zynq7020
Mesure à l’oscilloscope
Validation de l’architecture à l’aide d’un oscilloscope
Mesure de Hsync et de Vsync